В И Б Р А Т О Р Ы  ИВ–107А, ИВ–107Н,

#### ИВ–107А-П, ИВ–107А-1,5, ИВ-107Н-1,5

Вибратор электромеханический общего назначения с круговыми колебаниями  ИВ-107А и вибраторы электромеханические общего назначения с круговыми колебаниями  повышенной надежности ИВ-107Н, ИВ-107А-П, ИВ-107А-1,5 и ИВ-107Н-1,5 предназначены для возбуждения вибрации в установках по уплотнению бетонных смесей и грунтов, транспортированию, выгрузке и просеиванию сыпучих материалов, привода вибропитателей, виброплощадок, различного вида вибросит и других технологических работ.

Вибраторы представляют собой трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором с установленными на концах вала ротора дебалансами. Дебалансы, вращаясь с валом ротора, создают вынуждающую силу.

Для регулирования величины вынуждающей силы вибратора дебалансы на обоих концах вала выполнены двойными. Регулирование осуществляется путем изменения угла между подвижным и неподвижным дебалансами на обоих концах вала.

Вибраторы повышенной надежности – это повышенная пыле- влаго- защищенность, чугунные щиты – для ИВ-107Н и ИВ-107Н–1,5 или алюминиевые щиты – для ИВ-107А-П и ИВ-107А-1,5, повышенная прочность обмоток, селективная сборка. Повышенный рабочий ресурс (как минимум в 3 раза).

Вибраторы могут работать с регулируемым электронным преобразователем частоты, позволяющим менять частоту вибрации от 0 до 1,5 номинальной, в пределах допустимой величины вынуждающей силы, экономить электроэнергию, ограничивать пусковые токи, выбирать оптимальный режим работ.

# Техническая  характеристика

|  | Номинальная потребляемая мощность ИВ-107А, ИВ-107Н и ИВ-107А-П, кВт | 1,5 |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальная мощность ИВ-107А-1,5, ИВ-107Н-1,5 кВт … | 2,05 |
|  | Номинальное напряжение, В ………… | 42; 220; 380 |
|  | Номинальная частота тока, Гц …………….. | 50 |
|  | Частота колебаний синхронная, Гц | 50 |
|  | Статический момент, кгсм …………………… | 10,0…20,0 |
|  | Вынуждающая сила при частоте колебаний холостого хода, кН ……….. | 8,05…16,1 |
|  | Габаритные размеры, мм ……………………… | 460х300х280 |
|  | Присоединительные размеры, мм ……………. | 130х240  22 |
|  | Масса ИВ-107А и ИВ-107А-П, кг ……………. | 40 |
|  | Масса ИВ-107Н, кг ……………………………. | 46 |
|  | Масса ИВ-107А-1,5, кг ………………………... | 41 |
|  | Масса ИВ-107Н-1,5, кг………………………… | 47 |
| Комплект поставки: | Вибратор Руководство по эксплуатации | 1 шт. 1 экз. |
| Исполнения: | По требованию заказчика возможно изготовление вибраторов на другое напряжение. |  |
| Завод по согласованию с заказчиком может производить вибраторы малой мощности от 60 до 120 Вт с вынуждающей силой 1,2 кН. |  |